Rodeocross Nieuw Heeten 2019

- De auto’s moeten tussen 10.30 uur en 12.00 uur aanwezig zijn tenzij dit anders 	wordt 	vermeld. De auto’s dienen op een wettelijk 	voorgeschreven manier 	aan- en afgevoerd te worden.

- Bij aankomst voor de keuring dienen motorkappen ontgrendeld te zijn!

- Elke rijder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en deze bij zich te 	dragen.

- Elke rijder dient zorg te dragen voor zijn/haar eigen veiligheid en voor 	die van anderen. 	Een veiligheidshelm en overal zijn 	verplicht te dragen tijdens 	de wedstrijd.(GEEN 	TRAININGSBROEKEN DRAGEN!!). Handschoenen en een 	nekband wordt aanbevolen

- Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen.

- Komt met een 'lege' auto naar de cross; d.w.z. geen bekleding, ruiten en/of 	kunststof delen in de auto.

De auto dient voorzien te zijn van:

- Een vier- , zes- of driepuntsgordels. Alles dient deugdelijk bevestigd te zijn en 	naar behoren te werken. (4 punts gordel word wel aanbevolen.)

- Een deugdelijke reminrichting.

- Een deugdelijk bevestigde brandstoftank met een goed afsluitbare tankdop. 	(originele tank is ook toegestaan)

- Twee sleepogen, één aan de voorkant en één aan de achterkant van het 	voertuig.

- Een deugdelijk bevestigde accu,( bevestiging met een sjorband is gewenst)

- De accu dient in een plastic zak te zijn gepakt en de accupolen dienen te zijn 	afgeschermd. (afscherming mag jerrycan zijn)

- Duidelijk leesbare startnummers! Bovenop het dak naar beide zijkanten gericht 	en op beide zijkanten + motorkap van de auto. De minimale afmeting van het 	startnummer bedraagt 250 mm x 250 mm. De startnummers worden met 	zwarte cijfers	geplakt/geschilderd op een witte ondergrond!

- Een koelsysteem dat met schoon water gevuld is. Gebruik van antivries of 	koelvloeistof is niet toegestaan!

- Gaas ter plaatse van de voorruit aan de bestuurderszijde  (tot aan het midden 	van de auto).

- Aan de bestuurderszijde moet een doorzichtige constructie van gaas (openingen 	max. 4 cm x 4 cm) zodanig gemonteerd zijn, dat nimmer een hand of arm naar 	buiten gestoken kan worden

- Een deugdelijk bevestigde paal achter de bestuurderszitting. (Stoel dient vast 	tegen de paal te staan, tussen de rugleuning en de hoofdsteun dient 	de 	stoel deugdelijk aan de paal te zijn bevestigd.)

- Trekhaak dient geheel te worden verwijderd!!!!!

- De auto mag op geen enkele wijze verstevigd worden!!! ( dus Geen 	buizen of kokers voor de motor)

- Wanneer er een paal achter de bestuurderszitting word geplaatst dan dient  deze 	paal uitsluitend vervaardigd te zijn uit ijzer met een minimale doorsnede van 	50 mm en een wanddikte van 2,5 mm. Zowel boven als onder dient de paal te 	worden bevestigd door middel van een bevestigingsplaat met een afmeting van 	minimaal  150 mm x 150 mm x 4mm.( Bevestiging 	minimaal  M10  ,  2 	bouten boven en 2 bouten onder)

- Een rolkooi is toegestaan. Deze dient deugdelijk gelast te zijn en op voldoende 	plaatsten deugdelijk bevestigd te zijn. Ook hier 	geldt dat de bestuurderszitting 	beschermd moet worden. De buizen moeten zijn vervaardigd uit ijzer met een 	afmeting van min. 	38,5 mm x 2,5 mm.

- H-freem (Banger paal ) is toegestaan.

- De bestuurdersdeur dient verstevigd te worden. (door een deurplaat of door 	een hoekstrip (punt naar buiten wijzen) (bij twijfel vraag het de 	organisatie).

- De auto mag niet voorzien zijn van uitstekende delen.

- De auto dient op zomer/winter/opgesneden banden te staan.(noppenbanden 	niet toegestaan!)

- De auto mag niet voorzien zijn van dubbele wielen of sneeuwkettingen.

- Airbags en LPG tanks dienen verwijderd te zijn. Het is verboden hiermee te 	rijden.

- Bij aankomst dient de auto volledig glasvrij te zijn! Ook zaken als wieldoppen, 	bumpers, sierlijsten, lampen en buitenspiegels enz. dienen van het voertuig 	verwijderd te zijn. (Dasboard mag aanwezig zijn)

- Er mag niet meer dan 10 liter brandstof aanwezig zijn in de tank.

- Eventuele dakramen dienen met een ijzeren plaat deugdelijk te zijn dicht 	gemaakt.

Op de baan

- Mag uitsluitend in één richting gereden worden.

- Is het verboden om op de bestuurdersdeur van een auto in te rijden. Bij geval 	volgt per direct diskwalificatie!

- Dient men op aanwijzing van de baan officials op een veilige manier een defect of 	vastzittend voertuig te verlaten en op een veilige plek plaats te nemen als dit 	mogelijk is. Als dit niet mogelijk is blijft u zitten tot de wedstrijd stilgelegd of 	afgevlagd word.

- Men dient tijdens de wedstrijd ten alle tijden de helm op te houden. ( ook bij het 	verlaten van de auto!!) (ook bij het afrijden!)

- Mag het voertuig geen brandstof en/of olielekkage vertonen of overmatig rook 	ontwikkelen. Wanneer dit het geval is wordt men direct van de baan verwijderd 	en kan overgegaan worden tot diskwalificatie.

- Is het verboden om losse delen of ballast in het voertuig te hebben.

- Stopt elke deelnemer het voertuig onmiddellijk als er een rode vlag situatie is.

- Als een rijder een zwarte vlag toegewezen krijgt is deze 	gediskwalificeerd voor de desbetreffende manche en dient 	onmiddellijk de baan te verlaten.

Op het rennerskwartier:

- Wordt alleen stapvoets gereden.

- Worden geen auto’s op de zijkant gelegd zodat er vloeistoflekkage kan ontstaan.

- Dient onder de gehele auto een zeil te liggen. Hierop wordt gecontroleerd!

- Worden er geen auto’s opgeblazen.

- GEEN TOESCHOUWERS IN HET RENNERSKWARTIER!!! RIJDER IS 	VERANDWOORDELIJK!!!!!

  - Alle auto’s dienen uiterlijk drie kwartier na de afvalrace het 	rennerskwartier te hebben verlaten. (Is dit niet het geval dan zal de 	organisatie de auto afvoeren!!)Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  - De organisatie stelt zich in geen enkel opzicht aansprakelijk voor 	eventuele schade dat ontstaat bij het op- en afladen van de 	voertuigen.

  - Op alle punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de 	wedstrijdleiding zonder mogelijkheid tot discussie. Wordt het 	reglement niet in acht genomen dan volgt onherroepelijk 	diskwalificatie.

  - Het is niet toegestaan dat andere autodemontage bedrijven of 	handelaren dan VAN LIES DEVENTER de auto’s op komt 	halen!!!!!.  	(Dus verkoop jij de auto aan een ander demontage bedrijf dan dien 	je de auto mee naar huis te nemen en hem daar op te laten halen). 	Het rennerskwartier word afgesloten!!

Mocht je geen auto kunnen vinden

Patrick Koenjer kan ze voor 125 euro regelen.

(06-55323368)